## Slide 1: SD卡更新PLC程序教程
1：制作更新SD卡工具包
2：使用SD卡更新程序

## Slide 2: 制作更新程序SD卡工具方法
1：选择需要制作的程序文件 打开
2:点击文件>>>点击另存为二进制文件

## Slide 3
保存文件 ，（保存文件名称必须为win.bin）
4:将保存的文件放入SD卡中，即完成SD卡更新工具包的制作

## Slide 4: 使用SD卡更新程序
1：将PLC 断电。插入SD卡
2：给PLC上电，等待PLC黄灯自动变成绿灯 （由于程序的大小不同等待的时间也不同）。将PLC断电 拔出SD卡。程序更新完成